[项目名称全]

综合布线工程[投标书]

[大楼照片]

[乙方全]

2006年3月

# 一  前言

[项目名称全]（以下简称“[项目名称简]”）位于[位置/建筑面积/大楼性质/层高]。蒙甲方的信任，[乙方全]愿为该大楼设计美观、实用、能够与时代同步发展的一套综合布线系统。

感谢[单位全]领导给予[乙方全]投标的机会，希望[乙方简]的技术方案能够为[楼名简]的建设添砖加瓦。

为了能够顺利地完成该大楼的综合布线设计和实施工作，在本[投标书]中，[乙方简]将根据[项目名称简]的实际情况，充分发挥我们在布线设计和施工方面的技巧和经验，以及在布线工程中的综合协调能力，向甲方提出[乙方简]的解决方案。希望本[投标书]能够为甲方建立一个实用的、可靠的布线系统出一份力。

综合布线系统是大楼中传输计算机信息和电话信息的通道，是埋藏在建筑物中的电缆（或光缆），因此它与计算机系统和电话系统的布局有着密切的关系，与大楼的基础建设和装潢设计应该融为一体。对 [甲方简]来说，时间就是金钱，如果在建楼时已经充分考虑了信息系统的使用需求，那么在大楼建成后，一方面能使办公人员获得极其良好的工作环境，大大提高工作效率，同时可以避免为了增加通信电缆而对大楼“开肠破肚”，使大楼内外的美丽保持始终。在这一方面，[单位全]的领导在大楼建造伊始已经考虑到布线系统的重要性和实用性，这将为布线系统以及信息系统的实现带来相当多的益处。布线系统是与建筑、装潢等方面密切相关的，因此，在本[投标书]中，将涉及多方面的因素，并对布线工程的总体规划和结构提出自己的方案，供各位领导参考。

为了使本大楼得到长期的、更多的收益，本[投标书]在满足需求的前提下，提出了自己的解决方案，并重点考虑了今后的系统扩充、可靠性、易维护、易管理等问题，希望本投标方案能给[项目名称简]带来最大的实惠。

为实现上述目标，本系统将按以下原则予以设计：

- 采用先进、成熟、实用的技术；

- 考虑21世纪的客户对办公环境及舒适性的需求；

- 采用的系统和设备是标准化的、具有开放性、可扩性和灵活性；

- 构成的系统必须具有安全性、可靠性和容错性。

考虑到综合布线系统的需求、性能价格比、造型等实际问题，在本[投标书]中将采用美国奇速公司的专业布线系统。

（美国奇速）是一家专业研发和生产网络结构化布线产品的跨国公司，总部设在美国亚利桑那州的凤凰城。目前，我们在全球已建立多家工厂及分支机构，遍布在拉丁美洲、亚洲、欧洲和北美地区，公司规模不断壮大，年销售额也迅速增长。

在中国的上海和各中心城市都建立有办事机构，为客户提供包括技术支持、技术培训、售后服务等一系列本地化全程服务。

美国奇速公司致力于满足并超越客户的需求。在技术上我们保持强大的研发能力，不断创新，使美国奇速专业布线产品的可靠性、持久性和创新能力深受用户信赖。

美国奇速公司提供整个布线系统中端到端的全部解决方案，产品分为铜和光纤两种介质，包括七类、超六类、六类和超五类屏蔽与非屏蔽线缆、光缆和接插件。美国奇速公司还推出了电子配线系统，配合网络管理软件可以对网络及布线系统实施有效监控和管理。美国奇速专业布线系统的所有产品均符合国际环保规范，完全不含任何有毒物质。

专业布线系统提供的产品可以满足语音、视频、数据、多媒体、智能化大楼、智能监控等各类需求；对数据网络，我们可以满足从10-BaseT以太网、IBM Token Ring到ATM155、ATM622、100M TP-PMD、100Base-T、100BaseT4、FDDI及1000Base-T、10G Base-T等高速数据传输的要求。

专业布线系统可提供以下产品：

1．EZ-PanelTM 电子配线系统

美国奇速公司EZ-Panel电子配线系统为双配线架系统，采用9芯回路探测的方式；可以全面实时监管整个信息平台的网络装置和物理层连接，并对维护和控制进行基于网络的管理。帮助改进网络规划，增强对网络的控制，提高网络利用率。

2．G-PlusTM超六类屏蔽布线系统

美国奇速公司的超六类屏蔽布线系统完全满足TIA/EIA 568C草案的500MHz测试要求，同时也满足TSB 155关于10GbE的万兆以太网的要求。是高端用户的不二之选。

3．六类布线系统

六类布线系统为客户提供了高达250 MHz的传输带宽，是普通超五类系统的两倍半。远远超过了ISO/IEC 11801-B Class E和TIA/EIA-568-B中的信道性能，为今后网络的发展提供了足够的扩展空间，是追求高性能用户的首选。

4．超五类布线系统

超五类布线产品是目前的主流产品，美国奇速公司的专业布线产品为客户提供了性能价格比极佳的选择。可以满足语音、视频、数据、多媒体、智能化大楼、智能监控的各类需求。对数据网络，我们可满足从10-BaseT以太网、IBM Token Ring 到ATM155，ATM622，100M TP-PMD，100Base-TX，100Base-T4，FDDI及Gigabit Ethernet（1000Base-TX）等高速数据传输的要求。

美国奇速超五类屏蔽电缆在PVC护套内有一层金属铝箔包裹住4对双绞线可以有效地防止外界对线缆的射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)，保证线缆可以在恶劣的环境中传输高速率的数据。特别适用于金融、政府、部队等对网络安全性能有特殊要求的场所。

美国奇速屏蔽RJ45接头的主体材料选用聚碳酸酯（PC），符合UL 94-V2材料要求。外覆镀锡的铜制屏蔽壳，有效地屏蔽了EMI和RFI。控制插拔的按片可以反向弯曲而不折断，具有很高的韧性。

美国奇速超五类屏蔽信息模块为屏蔽系统的安装者提供了一种方便安装的产品，也是我们最新的超五类印刷电路板技术和IDC连接块的完美组合，该模块保持了超五类非屏蔽信息模块的优点，减少触点受力，兼有T568A和T568B色标方便打线。整个模块敷以厚度为0.01英寸的镀锡铜壳，当安装完成，屏蔽盖将整个模块包覆，能把EMI和RFI有效屏蔽。

美国奇速超五类屏蔽跳线采用高柔软度的多股屏蔽线缆设计，屏蔽插头能把跳线两端屏蔽插座的接地层互相连接起来。通过热冲胶一次成型的护套即坚固耐用又能在拥挤的配线架上保护插头，使整根跳线可快速、反复和可靠地使用，使接线错误减到最小，减少跳线管理时间。跳线颜色与EIA/TIA-606标准完全相容。性能超越EIA/TIA-568-B的超五类信道性能。

美国奇速24口模块式屏蔽配线架为19英寸标准机柜式设计，可以和各种标准屏蔽模块配合使用，如六类RJ45屏蔽模块、超五类RJ45屏蔽模块等。24口模块式屏蔽配线架可以按照用户不同的需求，配置不同数量、不同类型的模块，为用户节省了投资，同时又具备了一定的扩展性。其方便地安装、灵活地配置和管理，满足了各种应用。电缆的接地对于正确安装100Ω屏蔽布线系统是十分重要的。24口模块式屏蔽配线架，配合附带的专用接地支架来完成这个重要工作。

接地支架为全钢结构，导电性能极佳，可以安装在24口模块式屏蔽配线架上。电缆屏蔽层与屏蔽模块相连接，通过接地支架附带的接地导线与其他需要接地的配线架相连接或与大楼的接地系统相连，这样EMI和RFI就可以通过电缆屏蔽层进入模块再进入配线架和接地支架，最后进入接地系统。对于空置的端口，可选用Keystone盲板模块（055-0-BK-01）填充。同时在施工过程中，连接到前端配线架上的各种线缆可以通过扎线带固定在接地支架的固线孔上，从而缓解因线缆自重而引起的张力，保证线缆的弯曲半径，有效提升整个系统的衰减和回波损耗性能。

（美国奇速）公司积极参与各国际相关组织（如BICSI国际建筑业咨询委员会），始终走在技术的最前沿。专业布线产品采用高品质的材料，按美国奇速公司严格的质量标准和ISO 9001 质量体系制造并通过权威性的第三方独立实验室，从而使我们设计制造的产品符合并超过最新的国际标准（如UL、ETL），同时（美国奇速）公司的超五类及六类综合布线系统也通过了国家测试中心及信息产业部信息传输线质量监督检验中心依据TIA/EIA-568-B国际标准的测试。该测试包括了连接图、电阻、长度、传输延迟、延迟偏离、衰减、近端串扰、功率相加近端串扰、等效远端串扰、功率相加等效远端串扰等参数的测试。

专业布线产品具有良好的性价比，同时又拥有多项设计专利，体现出与众不同的人性化设计理念。此外美国奇速公司提供严格、专业的GCE认证工程师培训计划和25年系统应用保证等诸多管理体系，并通过认证工程师和认证系统集成公司向用户提供优质的全程式服务。相信我们的产品能以一流的质量和技术服务、合理的价格满足客户在使用专业布线系统时的全部需要。

为了切实保证本大楼的综合布线系统能够按规划实现，在本[投标书]中所使用的技术均经过严格的论证，确保这些技术切实可行。

本[投标书]是特别为[项目名称全]的综合布线系统项目而编成的。

# 二  大楼布线需求及方案概述

[项目名称简]是[对计算机及电话的要求]，保证通信系统和计算机系统能够安全、可靠、灵活地运行，满足用户灵活多变的使用要求，[项目名称简]将采用综合布线系统。

本综合布线系统将针对电话系统和计算机系统对布线的要求进行设计。

## 2.1  大楼的基本环境

### 2.1.1  楼层功能划分

[楼层功能划分]:[项目名称简]共十六层，其中地上十五层，地下一层。各楼层主要使用功能如下：

### 2.1.2  接地电阻

[项目名称简]计算机系统的接地电阻：≤1Ω（采用联合接地方式）

≤4Ω（采用单独接地方式）

## 2.2  综合布线的基本要求

[项目名称简]的综合布线系统要求能支持话音及多种计算机数据系统。其中语音要求支持电话交换机系统，水平数据传输要求能够传输各种计算机网络信息。

## 2.2.1  性能要求

本大楼的综合布线系统要求满足以下性能：

- 支持10BASE-T （10M以太网）和100BASE-T、100BASE-F（光纤100M高速以太网）；

- 支持1000 BASE- F（光纤千兆以太网）；

- 支持IEEE 802.5（令牌环网）；

- 支持FDDI和CDDI；

- 支持155M及622M ATM网；

- 支持电话系统。

### 2.2.2  符合标准

本布线系统需符合以下标准：

- 建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T 50311-2000）

- 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（GB/T 50312-2000）

- ISO/IEC 11801修订版（国际布线标准，2002年）

- TIA/EIA-568-B (商业建筑布线标准 2002年)

### 2.2.3  工作区子系统

工作区子系统中的信息插座：

- RJ45信息插座：全部采用屏蔽RJ-45模块；

- 双绞线的插座和插头必须能防尘和避免意外损坏；

- 在各种用户使用的终端插座上应采用标签条来标示不同用途的信息插座，以方便用户使用。

### 2.2.4  水平布线子系统

水平双绞线全部使用屏蔽双绞线。水平布线系统使用的双绞线要求使用阻燃材料。

[水平布线的特别要求]

### 2.2.5  设备间子系统

- 数据主配线间在[数据主配线间位置]；

- 语音主配线间在[语音主配线间位置]；

- 配线间内所有数据和语音配线架必须整合入19”标准机柜；

- 数据通信设备及各类跳线必须一起整合入19”标准机柜；

- 电话主配线架中与综合布线系统有关的配线架，希望选用110型100对语音配线架。具体数量将与电话交换机厂商协商确定；

- 光纤配线架要求采用19英寸机柜式，便于统一管理；

### 2.2.6  通信间子系统

- 通信间位于[通信间位置]；

- 通信间内所有数据和语音配线架必须整合入19”标准机柜；

- 数据通信设备及各类跳线一起整合入19”标准机柜；

- 光纤配线架要求采用19英寸机柜式，便于统一管理；

### 2.2.7  管理子系统

管理子系统有以下要求：

- 所有的语音及数据配线架上的变更，要求通过插拔跳线完成；

- 配线架应具有模块化、配置灵活、安装牢固和易于辨认管理的特点；

- 配线机柜应留出适当的空间，供未来扩充之用；

### 2.2.8  干线子系统

本系统对垂直主干线有以下要求：

- 语音主干使用3类大对数非屏蔽电缆；

- 数据主干使用多模光缆，另外增放一定数量的超5类或6类电缆做备份；

- 大对数非屏蔽电缆和多模光缆要求使用阻燃材料。

### 2.2.9  桥架及管线

弱电桥架及管线不属于设计范围。

### 2.2.10  应用保证

整个布线系统应具有厂家的二十五年系统应用保证。

### 2.2.11  工程施工内容及要求

工程施工包括线路敷设、配线机柜安装、配线架和跳线架安装、线缆端接、信息模块端接及相关的全套工作。包括：

- 水平双绞线、水平光缆、垂直大对数线缆和垂直光缆的敷设；

- 信息插座面板和配线架及接地架的安装和端接；

- 接地架与大搂的接地系统相连接；

- 安装中，线缆长度、跳线和端接开绞的长度以及连接数的限制必须遵守TIA/EIA-568-B的规定；

- 光纤和双绞线的安装应避免强力拉伸和过小的扭曲半径，这一点必须严格遵守TIA/EIA-568-B的规定；

- 所有部件安装应牢固、可靠，并能根据环境防潮、防湿、防鼠害，避免意外损坏。

- 综合布线系统的接地必须遵守ISO/IEC 11801的规定。针对大楼基本情况，采用计算机保护接地与配线柜接地在一起的联合接地方案。

### 2.2.12  验收和测试

施工方案中应提供工程竣工验收程序和提交的文档清单。

## 2.3  设计方案概要

本方案以[项目名称简]的招标文件和图纸为依据，根据[乙方简]自身的优势，拟制了这份设计方案，并介绍了专为本大楼设计的布线系统方案。

本综合布线系统的技术要求主要参照TIA/EIA-568-B标准和GB/T 50311-2000和GB/T 50312-2000。

在附录A中提供了专业布线系统的原理和介绍。在附录B中提供了本[投标书]所使用的布线材料说明。

本布线系统是树状星型结构，以支持目前和将来各种网络的应用。通过跳线和不同的网络设备，可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络。

### 2.3.1  信息插座

根据技术要求，在[项目名称简]内共有[插座统计]只双孔信息插座。

所有插座全部采用国标86型面板。

为了便于使用者理解插座的性质，在插座上均安装了标志条，该标志条可由管理人员根据使用需求的改变随时更换。

### 2.3.2  水平布线系统

水平布线系统主要采用美国奇速Cat.5E 4对屏蔽双绞线，从各层配线机房经过桥架进入各个房间后，转入暗管进入墙面上的插座面板。

[水平布线的特别要求]

### 2.3.3  设备间子系统

在设备间内，数据部分选用美国奇速24口模块式屏蔽配线架（铜缆）和机柜式光纤配线架。专业布线系统的配线架全部与网络设备一起安装在19英寸标准机柜内，其中电话配线架也安装在机柜内。

### 2.3.4  通信间子系统

在各通信间内专业布线系统的配线架（包括铜缆和光纤）也与网络设备一起安装在机柜内，其中电话配线架也安装在机柜内。

### 2.3.5  管理子系统

管理子系统包括设备间和通信间的管理。

所有配线架之间的连接跳线全部使用原厂生产的跳线。数据部分选用美国奇速RJ45-RJ45型屏蔽跳线，语音部分选用110-RJ45型跳线。所有跳线全部列入选件，以便由用户根据实际使用的数量选定购买数量。

设备间和通信间的配线架上的标签纸采用统一的色标和编号方式来区别各种用途的配线区。

### 2.3.6  干线子系统

垂直干线子系统主要采用美国奇速光缆（数据用）和美国奇速3类大对数电缆（语音用）。另外增放超5类或6类屏蔽电缆作为数据主干线的备份。

### 2.3.7  实施

[乙方简]预计可以在[进货周期]将材料进入现场，在此以后将在[施工周期]完成综合布线系统的施工、端接和测试。亦即应在[施工开始日期]开始布线施工。

由于[乙方简]已经具有了大型布线项目施工的全面经验，而且建立了很好的施工工艺，因此[乙方简]有把握保质保量的完成[项目名称简]的综合布线系统。

# 三  参考标准

本方案书所使用的主要参考资料如下：

- 《[项目名称全]弱电工程设计施工方案招标书》

- 《[单位全][项目名称简] 弱电工程招标技术要求 综合布线系统部分》

- [单位全][项目名称简]图纸

- 建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T 50311-2000）

- 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（GB/T 50312-2000）

- ISO/IEC IS 11801修订版（国际布线标准，2002年）

- TIA/EIA-568-B（商业建筑布线标准，2002年）

- TIA/EIA-569 (商业建筑通讯路线和结构空间布线标准)

- TIA/EIA-606 (商业建筑基础结构通讯设施管理标准)

- 专业布线系统设计与安装指南

- 专业布线系统产品手册

# 四  综合布线系统方案说明

## 4.1  概述

布线系统是大楼弱电系统数据和语音传递的基本通道。在布线系统的基础上，可以形成遍布整个大楼的电话网络、计算机网络。可以说，布线系统是大楼信息系统中最基础的组成部分，它的性能直接影响到信息系统的性能和寿命。

[项目名称简]内配备有先进的计算机网络系统和通讯系统。为了有效地利用这些设备，并让它们发挥最大的效果，[项目名称简]将采用综合布线系统实现电话和计算机系统资源的综合利用。同时，本[投标书]在满足需求的前提下，重点考虑了今后的系统扩充、可靠性、易维护、易管理等问题，希望本[投标书]能给[甲方简]带来最大的实惠。

综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传输系统。它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连，也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成，其中包括：传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。

在这一部分中，将介绍[项目名称简]布线系统的设计思路和配置想法。

## 4.2  设计目标

本[投标书]将针对[项目名称简]计算机网络与电话综合布线系统的实际情况设计，采用能够满足该大楼需求和造型的专业布线系统，同时充分考虑到今后可能的使用要求，并参考了[乙方简]过去的经验。希望该布线建议能够为[项目名称简]的信息系统建设尽力。

为了满足[项目名称简]的需求，本综合布线系统要具有以下特性：

- 实用性：实施后的布线系统，将能够在现在和将来适应技术的发展，且实现数据通信和语音通信；

- 灵活性；布线系统能够满足灵活应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的设备，如计算机、打印机、终端或电话、传真机；

- 模块化：布线系统中，除去固定在建筑物内的线缆外，其余所有的接插件都是积木式的标准件，以方便管理和使用；

- 扩充性：布线系统是可扩充的，以便将来有更大的发展时，很容易将设备扩展进去；

- 标准性：满足最新、最高的国际标准（如2002年通过的国际标准：ISO/IEC 11801修订版、2002年通过的商业建筑布线标准：TIA/EIA-568-B等）；

- 经济性：在满足应用要求的基础上，尽可能降低造价。

## 4.3  结构化布线设想

[项目名称简]的电脑、电话布线将采用专业布线系统。具体地说，就是将计算机网络线、电话线统一采用一套完整的布线系统，统一布局，按一定的密度铺设，以满足今后可能出现的增加和更改。

### 4.3.1  设计任务

根据大楼的实际情况及所提出的布线需求，此次布线的任务是完成电脑和电话系统的综合布线。该布线系统在性能上应实现以下任务：

- 满足[项目名称简]电话通信系统、办公自动化和计算机网络系统对布线的需求。能兼容话音、数据、图象的传输，并可于外部网络连接；

- 为开放式结构，能支持话音及多种计算机数据系统，适应异步传输模式（ATM），在应用上能支持会议电视、多媒体等系统的需要；

- 采用树状星型结构，以支持目前和将来各种网络的应用。通过跳线和不同的网络设备，可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络；

- 能满足灵活应用的要求。即任一信息点能够连接不同类型的设备；

- 除去固定于建筑物内的线缆外，其余所有的接插件都应是模块化的标准件，以方便管理和使用；

- 系统可扩充，以便将来有更大的发展时，很容易地将设备扩展进去；

- 计算机网络使用的线缆均应使用能够满足155 Mbps的线缆，以确保今后计算机网络的高速信息传输，包括多媒体信息的传输要求；

- 为计算机网络与高速电信网络之间留有接口，以方便今后的高速远程计算机通信。

### 4.3.2  布线系统的结构

根据大楼的实际情况及所提出的布线需求，此次布线的任务是完成电脑和电话系统的综合布线。该布线系统在性能上应实现以下任务：

- 选择高档的、符合国际标准的综合布线系统（如 （美国奇速）公司的专业布线系统），以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求；

- 以具有高可靠性的机柜型配线系统为核心，努力提高系统可靠性和安全性；

- 使用光纤作为垂直干缆，使各楼层的水平布线系统形成“电磁孤岛”，防止电磁干扰；

- 使用屏蔽双绞线（FTP）作为水平布线的主要传输介质，利用其平衡传输特性减弱外界干扰对信息系统的影响；

- 具有开放式的结构，拥有一系列高品质的组件与周边设备，能与众多厂家的产品兼容，具有模块化、可扩展、面向用户的特点，遵从工业标准和商业建筑布线标准；

- 计算机网络使用的双绞线线缆均使用能够满足155 Mbps的线缆，以确保今后计算机网络的高速信息传输；

- 能完全满足现在以及今后在语音、数据及影像通信方面的需求，能将语音、数据与影像等方面的通信融于一体，可应用于各种局域网络（LAN）及 FDDI、FAST ETHERNET以至ATM；

- 不仅满足当前信息传输的需求，而且能适应将来的网络结构的更改或设备的扩充；

- 为计算机网络与高速电信网络之间留有接口，以方便今后的高速远程计算机通信；

- 能够通过轻易地更改网络的结构和线路的连接方式，来满足科学技术的发展和应用环境的变化；

- 其配线架及各种插座都可以反复插接数百次，可以满足网络结构更改、线路重新连接和应用环境不断的变化。

## 4.4  布线系统的性能

### 4.4.1  布线系统需符合的标准

[项目名称简]综合布线系统应符合以下标准：

- 国内标准：建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范：GB/T 50311-2000（1997）；

- 国际标准：ISO/IEC 11801修订版（2002）；

- 工业标准：TIA/EIA-568-B（2002）。

### 4.4.2  布线材料的技术要求

根据技术要求，布线材料需达到以下技术要求：

- 水平配线电缆为超五类100(屏蔽双绞电缆，垂直干线电缆为三类100(非屏蔽双绞电缆。满足或高于ISO 11801的技术性能要求，其主要技术指标如下：

- 超五类电缆

- 最大衰减（dB/100m）：

- 最小近端串音衰减（dB/100m）：

- 特性阻抗（欧姆）：

- 三类电缆

- 最大衰减（dB/100m）：

- 最小近端串音衰减（dB/100m）：

- 特性阻抗（欧姆）：

- 垂直光纤为62.5/125(m多模光纤，必须符合ISO 11801 技术性能要求，其主要技术指标如下：

- 垂直干线光缆(室内)采用中心束管式结构，必须有非金属保护层和PVC阻燃护套。

- 信息插座、配线模块、转换接头和交叉连接配线架等连接硬件必须满足或高于ISO 11801第9章中对连接光纤和三类、超五类电缆时所提出的要求，其主要技术指标如下：

- 信息插座为超五类RJ45型双孔或单孔插座。在双孔插座上应有标签条来区分话音插口和数据插口。所有插座面板尺寸均为88×88（可以使用国标86型底盒）。

- 所有配线架必须是19”标准宽度，可以方便地安装在19”标准机柜中。该机柜应具有玻璃门（带锁），后门和侧门可拆卸，带交流电源插座和风扇。

### 4.4.3  布线链接的主要性能指标

根据大楼的布线要求并参考ISO IEC 11801标准的要求，确定其主要性能指标如下：

- 水平双绞线系统

水平双绞线系统的综合性能应满足或高于ISO 11801的Class D+的应用。所组成的布线系统的各种链路应是ISO 11801的Class D+的链路。

- 水平线缆全部使用超5类双绞线；

- 所有端口可根据需要随时调整成电话用或计算机用；

- 不会因使用人员误插引起设备损坏；

- 具有很好的可扩充性；

- 可靠性高，其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护；

- 造型美观。

- 光纤系统

光纤链路应符合ISO 11801 7.3节的技术性能要求。

- 平衡电缆链路应符合或高于ISO 11801的技术性能要求，其主要技术指标如下：

- 光纤系统技术指标

- 测试波长：1300nm或850nm；

- 垂直主干子系统光纤链路连接：

信号衰减 < 2.6 dB （500m，波长1300nm）

信号衰减 < 3.9 dB （500m，波长850nm）

- 水平光纤子系统链路连接：

信号衰减 < 2.6 dB （100m，波长1300nm）

信号衰减 < 3.9 dB （100m，波长850nm）

### 4.4.4   接地与屏蔽

项目中使用的屏蔽布线系统的优点主要体现在它具有的很强的抵抗外界电磁干扰、射频干扰的能力；同时也能够防止内部传输信号向外界的能量辐射，具有很好的系统安全性。但是屏蔽系统的安装和接地要求却要高于一般的非屏蔽布线系统。静电屏蔽的原理是在屏蔽罩接地后干扰电流经屏蔽外层流入大地，因此如果安装和接地不当，不但不能减少干扰，反而会引入更多的干扰。

一个完整的屏蔽系统要求处处屏蔽，是一个连续的、完整的屏蔽路径，才能达到用户预期的效果。所有屏蔽的接地必须按规范的工艺执行，以保证屏蔽接地可靠的实施。

如布线系统的接地是采用联合接地方式，其接地电阻必须小于1欧姆，如采用单独接地方式，其接地电阻必须小于4欧姆。

## 4.5  大楼概况及对布线的要求

### 4.5.1  大楼情况

根据《技术要求》，此次[项目名称简]的综合布线范围[楼层功能划分]。

[弱电竖井位置]。

[数据主配线间位置]。

[语音主配线间位置]。

[楼层通信间位置]。

### 4.5.2  布线要求

[项目名称简]大楼的信息点分布详见《信息点数量统计表》：

[信息点统计表]：

表4.1  [项目名称简]信息点统计表

所有语音点和数据点都采用超5类FTP材料，提供符合ISO 11801标准的D+类连接技术要求，可靠地支持100 MHz传输带宽，支持155 Mbps的网络应用。

大楼垂直主干采用光纤连接作为数据传输的主干，达到ISO 11801光纤连接（Optic Link）的技术要求，电话用的语音主干连接采用3类大对数UTP电缆。

## 4.6  布线系统说明

根据专业布线系统设计原则，本大楼的布线系统将由工作区子系统、水平布线子系统、设备间子系统、通信间子系统、管理子系统、干线子系统和大楼引进子系统构成。在本方案中充分考虑了布线系统的高度可靠性、高速率传输特性及可扩充性。

- 数据主配线间负责管理楼内的计算机数据主干布线：含数据主配线架、网络设备；

- 电话交换机房：含PABX、语言主配线架；

- 计算机主机房：主服务器、远程网络设备、打印机等

- [设备间说明]。

所有水平布线采用超5类屏蔽材料（FTP），在本方案中提供使用FTP和光纤产品。

屏蔽布线系统已经是目前在中国得到广泛使用的布线系统，它的优点是抗干扰能力比UTP系统高10倍（20 dB，根据CECS 72:97叙述），同时也使自身的电磁辐射不能干扰其他线缆（和系统），使整个系统的性能指标（如串扰、损耗等）得到进一步的提高。因此它能够有效地抑制现在越来越严重、也越来越为一般百姓所注意到的电磁污染。在本大楼内使用屏蔽布线系统，将有助于提高信息系统的抗干扰能力，使[单位全]的计算机业务活动具有更大的保障。

专业布线的屏蔽系统将接地线架上的接地通过模块式屏蔽配线架上的屏蔽模块与水平双绞线上的屏蔽层连通，进入信息插座，并通过屏蔽跳线与计算机网卡连接成一体，实现了整个通道的全部屏蔽。使干扰信号不能从任何一个缺口进入，提高了整体的性能。

布线系统原理图如图4.2所示。

图4.2  [项目名称全]综合布线系统架构图

### 4.6.1  工作区子系统

大楼工作区子系统由各个工作区的的信息插座和工作区跳线构成，按照用户要求，大楼内的信息插座分布如[信息点表编号]所示。

美国奇速的英式墙面安装型面板，有单孔和双孔 可供用户选择。内置防尘盖的设计可以防止灰尘、水汽落入闲置端口，保证系统的连接可靠性。带塑料档片的标签条槽，可以让用户随意加入自己的标识，方便管理。

为了保证计算机网络系统的正常运转，每个信息模块都敷以0.01英寸厚的镀锡铜膜，当安装完成，屏蔽盖将整个模块包覆，能把EMI和RFI有效屏蔽，并通过FTP双绞线良好接地。每个信息插口都是一个标准的RJ45超五类信息插口，可以支持100 MHz的信息传输。不同型号的计算机和终端可以通过RJ45带屏蔽的跳线方便地连接到电脑信息插座上。

美国奇速超五类屏蔽信息模块为屏蔽系统的安装者提供了一种方便安装的产品，也是我们最新的超五类印刷电路板技术和IDC连接块的完美组合，该模块保持了超五类非屏蔽信息模块的优点，减少触点受力，兼有T568A和T568B色标方便打线。整个模块敷以厚度为0.01英寸的镀锡铜壳，当安装完成，屏蔽盖将整个模块包覆，能把EMI和RFI有效屏蔽。

电话线用的RJ11插头（电话机一般都配有这种电缆）可以直接插入RJ45插座内。

美国奇速超五类屏蔽跳线采用高柔软度的多股屏蔽线缆设计，屏蔽插头能把跳线两端屏蔽插座的接地层互相连接起来。通过热冲胶一次成型的护套即坚固耐用又能在拥挤的配线架上保护插头，使整根跳线可快速、反复和可靠地使用，使接线错误减到最小，减少跳线管理时间。跳线颜色与EIA/TIA-606标准完全相容。性能超越EIA/TIA-568-B的超五类信道性能。

故整个系统需要超5类屏蔽信息模块1470个， 86型单孔墙装信息面板***个， 86型双孔墙装信息面板***个。由于工作区的电话跳线为电话机所附带，所以我们就不另外配电话跳线。电脑及电脑终端所需要的RJ45-RJ45屏蔽跳线，我们建议选用美国奇速原厂生产的跳线。这样才能保证高速率的数据传输。在本系统中共有数据点735个，考虑到对一个大楼来讲可能有一半的信息点是预留的。故我们需要370根工作区RJ45-RJ45屏蔽跳线。特别要提醒用户的是，用户自己手工制作的跳线往往达不到超5类的要求，可能会影响整个布线系统的性能。

在本系统中，水平电缆的两端（插座面板和配线面板）均采用了超五类屏蔽RJ45模块，故系统的可互换性非常好，这样就实现了语音/数据完全可互换，使电话与电脑之间的线路转换十分简单，仅仅只需要在配线架上改变跳线即可，大大方便了今后的实际应用。使综合布线系统的灵活性得到最完美的体现。

### 4.6.2  水平布线子系统

水平子系统由各大楼内楼层配线间至各个工作区之间的电缆构成。所有的水平电缆全部采用美国奇速超5类屏蔽双绞线电缆。

美国奇速屏蔽双绞线适用于电磁波环境比较复杂、用户对传输的安全可靠性要求高的场合，比如金融业、政府办公机构以及工厂等地方。在PVC护套内有一层金属铝箔包裹住4对双绞线。金属铝箔可以有效地防止外界对线缆的射频干扰（RFI）和电磁干扰（EMI），保证线缆可以在恶劣的环境中传输高速率的数据；另有一根镀锡铜线作为接地线，可以方便地与布线系统中的配线架或屏蔽模块相连接，保证系统的接地性能，符合EIA/TIA-568-B中超五类屏蔽线缆的技术要求。

对用户而言，电话线和数据线可以灵活转换，只需在配线间将相应的跳线重新跳接，就可以很方便地实现所有的话音点和数据点之间的互换，使综合布线系统的灵活性得到最完美的体现。

根据大楼的实际情况，水平线缆的平均长度为50米[水平线缆平均长度]，整个大楼共有信息点1470个（见表4.1  [项目名称简]信息点统计表）。再加上10%的施工损耗，故整个大楼所需的水平超5类屏蔽双绞线的数量可以得出。

305米/50米=6个/箱               每箱超5类屏蔽双绞线可穿6个信息点

1470个/6个=245箱                        1470个信息点共需245箱线

245箱*110%=270箱                              增加10%的施工损耗

水平电缆从楼层配线、天花板线槽引向工作区各信息点，配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，为系统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。

[水平布线系统的特别说明]。

### 4.6.3  干线子系统

各种楼层配线间与主配线间之间的计算机网络系统采用美国奇速6芯室内多模光缆。由于6芯多模光缆提供了3个全双工传输通道，具有极大的传输带宽和无与伦比的传输质量，既提供了充分的容错冗余，又保证了主干网上的数据传输的质量和速率，而且为将来其他独立于计算机网络的其他高速传输应用提供了实用的传输连接。同时我们又增放了若干根4对超5类屏蔽双绞电缆，作为数据主干线的备份。(如果按照以太网拓扑方式只需要一根4对FTP作为数据主干的备份，但考虑到还有其他的应用方式如终端方式，特多留几根作为数据主干备份。)

由于采用光纤构成数据主干，将可以利用光电隔离原理，形成对各楼层实现电磁隔离，即所谓的“电磁孤岛”。这将大大提高系统的电磁干扰抑制能力。

美国奇速室内光缆特别适合于建筑物内主干布线，从设备间分支到各楼层的通信间，也可以用于FTTD（光纤到桌面）的应用。紧密的缓冲层设计使光纤易于连接和剥除护套，采用多用途高缓冲电缆防紫外线LSZH护套，具有燃烧时低烟及无毒气的安全性能，每根芯线均按照EIA标准色码标识，光缆内有Aramid纱线加固获得超高强度但不含金属物质，有2、4、6、8、12芯等单模及多模光缆可供选择。

电话语音主干全部使用美国奇速三类大对数双绞线电缆。每个楼层配线间配有多根三类大对数电缆，以每台电话使用电缆中1对双绞线为标准，并根据邮电部的规定，留有20%的电缆作为备用。根据计算，本系统中实际的冗余量30%以上。

美国奇速三类25对非屏蔽双绞线适用于垂直干线子系统，采用24AWG（0.5mm）线径的实芯裸铜，外覆高绝缘性能的热塑性橡胶。每对线外表皮上都有国际色标，便于辨别。电缆上长度标记可减少工程施工中的浪费，其衰减、近端串音性能，达到并超过EIA/TIA-568-A中三类传输性能规范。主要用于语音信号的传输，但也可用于10Base-T、4/16Mbps Token Ring等低速率的计算机网络。

各楼层垂直干线配置表

例如9F有语音点53个，需53对电缆。考虑到20%的设计余量，            53*120%=64对      64/25=2.56根。因为3类大对数电缆的最小单位是25对，我们设计使用3条25对3类电缆（共75对）作为9楼的语言主干。

数据部分我们设计用1根6芯多模室内光缆来作为9楼的数据垂直主干美国奇速公司建议使用两种不同路径走向的管路，布放两根光缆，以确保数据主干100%的备份）。另外我们在每个楼面的通讯间增放5根超5类4对屏蔽双绞线来作为数据主干的备份。

### 4.6.4  通信间子系统

各楼层通信间内的语音分配线架采用了美国奇速100对110型语音配线架，用以连接垂直语音电缆。这是由于在[乙方简]布线完毕后对用户的跟踪了解时，经常发现用户在电话跳线完毕后，还经常有小的改变（如分机号码改变使会改变插接的位置，MODEM接入系统等等）。

各楼层通信间设在大楼中的弱电配线间内，每个通信间均设有若干个19”工业标准机柜（根据布线系统和网络系统的实际需要确定）。机柜上安装着若干美国奇速24口模块式屏蔽配线架（含超5类屏蔽模块和接地架）和美国奇速光纤配线架，用来连接数据线，并留有足够的空间，以安装用户网络集线器设备。

美国奇速公司的19英寸机柜采用优质冷轧钢板制作。机柜内19英寸标准立柱，可前后灵活调整，能根据各类型系统设备提供合理安装布局；全柜为拆装式结构设计，拼装简易，提供多台机柜连接一体的快捷解决方案； 前门采用5mm钢化玻璃，并在柜内预留前后、上下线缆入口，更方便线缆管理；顶部风扇，更有效帮助设备散热，还可选配其它机柜配件来配合各类型系统设备需要。另有900mm深度的服务器专用机柜可供选择。

美国奇速24口模块式屏蔽配线架可以按照用户不同应用需求，配置不同类型和数量的Keystone模块。如超五类非屏蔽信息模块、超五类屏蔽信息模块、BNC同轴电缆模块、各种光纤模块等。为了使本屏蔽布线系统能与大楼的接地系统方便的连接，同时避免水平线缆因重力造成日后接触不良的可能，在本方案中使用了“接地支架”。“接地支架”是一种安装在配线面板后部的金属托架，线缆从地面上升至配线架后面时，先固定在接地架上，然后将线压入24口模块式屏蔽配线架的屏蔽模块上，就此屏蔽层通过模块式屏蔽配线架上的屏蔽模块与水平双绞线上的屏蔽层连通，进入信息插座，并通过屏蔽跳线与计算机网卡连接成一体，实现了整个通道的全部屏蔽。使干扰信号不能从任何一个缺口进入，提高了整体的性能。同时接地支架通过接地柱上的接地导线，把安装在同一机柜内的屏蔽配线架的接地支架全部导通。最后将整个屏蔽布线系统与大楼的接地系统相连接。

美国奇速1U机柜式线缆管理架，可以帮助您将理线的工作变得简单又美观。线缆管理架宽度为19英寸标准宽度，每个线缆管理架可以收容大量的线缆组。宽大的盖板可以挡住凌乱的线缆组，并能把临时性线路和配线架之间的跳线管理得清晰有序，整个管理架为钢制结构，非常坚固耐用。

在施工过程中，连接到前端配线架上的各种电缆可以通过扎线带固定在接地支架的固线孔上，从而减缓线缆自重，减小线缆张力，保证线缆的弯曲半径，有效提升整个系统的衰减和回波损耗性能。

[楼层通信间的特殊说明]。

光纤配线架用来连接6芯光缆，它安装在19”标准机柜内。它可以用于目前极为普遍的计算机网络设备，如果需要使用具有其他光纤头的网络设备，只要更换跳线即可（有ST-ST、SC-SC、ST-SC、ST-LC、SC-LC、MTRJ-SC等单芯和双芯跳线供选择）。

各楼层通信间子系统布线材料表

如7楼共有信息点98个，总计有3条25对3类电缆来作为语音主干来支援它，1条6芯室内光缆做为数据主干，另有5根超5类4对屏蔽双绞线作为数据主干备份。（祥见4.5.3干线子系统）。故在此通信间内我们设计了5个24口模块式屏蔽配线架（配合屏蔽模块和接地架一起使用）共有120端口来端接98根水平电缆。另外5根作为备份的超5类4对屏蔽双绞线也可以端接在此配线架上，但标签必须注明这5个端口的用途，不能与水平电缆的端口混淆。

3条25对3类电缆可以端接在1个110型100对的语音配线架上（每个110型100对的语音配线架最多可以端接100对电缆）。另外1条6芯室内光缆可以端接在1个12口光纤配线架上。（每个12口光纤配线架最多可以端接12芯光纤）。

### 4.6.5  设备间子系统

由于布线系统的设备间子系统全部采用先进的机柜型结构，因此布线系统将在各配线机房安装若干个19英寸工业标准机柜，其数量由该机房所管理的线缆数量及网络设备的数量决定。就现场的实际考察判断，各配线间均应设有活动地板，线缆可以从地板下进入机柜，这样既方便了走线，也有利于室内的造型安排。

美国奇速110型跳线用于布线系统中的110配线架和RJ45配线架系统之间的连接、110配线架之间的连接，也可用于数据及语音设备与布线系统的连接。110型插拔式设计，使跳线坚固耐用，便于用户的反复使用。产品经工厂100%测试，满足110系统的要求，有1对110-RJ45、1对110-110、4对110-RJ45、4对110-110等多种类型可供用户选择。

语音主配线架采用美国奇速100对110型语音配线架（墙面型或机柜型），通过垂直大对数电缆与各楼层通信间的语音分配线架连接。这样既节约投资，又有利于整个布线系统的维护。因为总共有40根25对3类电缆由各楼层通信间与设备间相连，所以我们在设备间设计10个100对110型语音配线架来端接这些语音电缆（每个100对110型语音配线架可以端接100对电缆，即4根25对电缆）。这些100对110型语音配线架也可以看做是语音主配线架的出线端。语音主配线架的进线端我们也建议连接在100对110型语音配线架上，但现在不清楚电话交换机的容量，所以无法确定数量。待电话交换机容量确认后再订。

[数据主配线间说明]

美国奇速19英寸机柜式光纤配线箱可以很好地端接、盘放、保护、标识及管理光缆和纤芯。光纤配线箱配有光纤耦合器，用以端接光缆。底板、箱盖和束线管理部件，可减缓光缆的张力，有效地保护光纤。光纤盘放管理部件可以保证足够的光纤转弯半径。配线箱为黑漆金属结构，带白色端口标识，规格为宽度19英寸，高度1U，含耦合器。

数据主配线机柜内安装有端接垂直光缆用的美国奇速光纤配线架，与各楼层的通信间配线机柜连接。计算机网络可以通过光纤跳线可以组成结构上的线路连接，并通过各种网络协议支持着各种计算机网络。在本系统中共有11根6芯室内光缆连接到5F数据主配线机柜进行数据传输。这11根6芯室内光缆安装在6个12口19英寸光纤配线架上（每个12口光纤配线架可以端接2根6芯光缆）。另外在本系统中共有55根超5类4对屏蔽双绞线做为数据主干的备份连接设备间与各楼层通信间。故我们在设备间还需设计3个美国奇速24口模块式屏蔽配线架（配合屏蔽模块和接地架一起使用）来端接这些数据备份电缆。

### 4.6.6  管理子系统

在机柜内，所有的信息点均通过一定的编号规则（该规则将根据布线标准、用户想法，并参考[乙方简]的经验构成）和颜色规则，以方便用户的使用。各子系统之间的连接，全部选用美国奇速RJ45屏蔽跳线或110-RJ45语音专用跳线。

美国奇速屏蔽双绞线适用于电磁波环境比较复杂、用户对传输的安全可靠性要求高的场合，比如金融业、政府办公机构以及工厂等地方。在PVC护套内有一层金属铝箔包裹住4对双绞线。金属铝箔可以有效地防止外界对线缆的射频干扰（RFI）和电磁干扰（EMI），保证线缆可以在恶劣的环境中传输高速率的数据；另有一根镀锡铜线作为接地线，可以方便地与布线系统中的配线架或屏蔽模块相连接，保证系统的接地性能，符合EIA/TIA-568-B中超五类屏蔽线缆的技术要求。

美国奇速110型跳线用于布线系统中的110配线架和RJ45配线架系统之间的连接、110配线架之间的连接，也可用于数据及语音设备与布线系统的连接。110型插拔式设计，使跳线坚固耐用，便于用户的反复使用。极大的方便了今后的日常管理和维护。

美国奇速提供多种类型的光纤跳线供用户自由选择，除了传统类型的ST、SC接口外，我们还提供最新的MT-RJ和LC接口类型的光纤跳线，也可以提供各种接口类型混合的跳线，并可完成ST光纤接头至SC、LC等接口的转换。所有的跳线都100%经工厂测试，完全可以满足各种高速多媒体通信的要求。

在设备间我们需要11根双芯光纤跳线来连接网络设备和光纤配线架。语音总配架我们建议选用1对式语音跳线（需要用卡线工具）来连接电话交换机配线架和垂直语音主干配架。

在各楼层的通信间，我们共需要11根双芯光纤跳线来将数据信息从光纤配线架连接倒网络设备。再需要370根RJ45-RJ45的数据屏蔽跳线来将数据信息从网络设备连接到水平电缆。我们还需要370根1对式110-RJ45语音跳线来将语音信号从垂直电缆连接到水平电缆。（以上数量按整个大楼有一半的信息点作为预留计算的）

### 4.6.7  大楼引进子系统

美国奇速室外三类4/25/50/100对非屏蔽双绞线是特别为大楼引进子系统设计的 ，该电缆选用黑色坚实的PE（聚乙烯）外护套，可以有效地防止水汽侵入和鼠咬，PE层内侧有双层聚脂带，包裹着防水油膏，每对线外表皮上都有国际色标，便于辨别。电缆上长度标记可减少工程施工中的浪费，其衰减、近端串音性能，达到并超过EIA/TIA-568-A中三类传输性能规范。主要用于语音信号的传输，但也可用于10Base-T、4/16Mbps Token Ring等低速率的计算机网络。

美国奇速室外金属铠装型光缆是特别为室外及恶劣环境设计的，适用于建筑物间高速数据传输，可架空连接（和悬缆线一起使用），也可在温差极大的地下管道中铺设，甚至是直接地埋在沟槽中，该系列光缆具有带皱褶的钢带铠装，为直埋应用提供进一步保护。中心束管外包阻水带并内注防水凝胶，防止水渗入，然后是涂塑皱纹镀铬钢带（ECCS）铠装；钢带厚度1.5mm，钢带两边沿铠装层各有一根直径1.5mm钢丝加强单元，外护套采用高密度聚乙烯（HDPE），能有效地防止水分侵入和紫外线影响，可抗布线时的磨损，使用规格有4、6、8、12芯等单模及多模光缆可供选择。

大楼引进子系统扮演连接大楼内外通信与信息网络的角色。大楼引进干线电缆、光缆、公用网和专用网电缆、光缆宜采用地下管道或电缆沟的敷设方式，并应符合相关规范和规定。同时进入建筑物时，都应设置引入设备，并在适当位置转换为室内电缆、光缆。引入设备包括避雷等安全保护装置，防止内部通信和信息网络设备因过压及过流而遭到损坏。具体需要选用的设备要与当地电信部门共同协商确定。（本系统一般由当地电信部门负责）

### 4.6.8  对计算机网络设备的考虑

布线系统在某种意义上是网络系统的工艺实现。在本布线系统中，对计算机网络设备的考虑如下：

- 所采用的标准机柜同样可以安装网络设备，因此已预先留有空间以安装楼层所需的网络设备；

- 需要专门为网络设备准备跳线管理器，使网络设备上的跳线能够沿着给定的路线行进，使整体造型美观，减少因跳线互相缠绕而引起电缆损坏，并影响对网络设备上各种指示灯的观察。

- 网络设备之间互联也需要RJ45跳线，对于一个完整的信息系统而言，网络设备之间互联的跳线也应该在布线系统配置时完成。

- 现在网络市场上的HUB均有屏蔽RJ45口，因此屏蔽布线系统与网络设备之间的全程屏蔽连接已经完全不存在问题。

## 4.7  屏蔽布线工艺说明

由于设计上的原因，屏蔽布线系统施工方式十分简单，也十分有效。因此它是一种理想的屏蔽布线系统。

屏蔽布线系统安装是根据公司提供的《专业布线系统设计与施工指南》进行的。

指南要求屏蔽布线系统施工时：垂直主干线缆敷设在垂直或水平金属桥架内，水平线缆在走廊吊顶内沿金属线槽敷设，水平线缆进入房间后在吊顶内沿墙穿镀锌钢管暗敷至信息插座；工作区拉线预留30cm端接长度，电缆的屏蔽层不能剥断，必须确保屏蔽层端到端的连续性；尽量减少屏蔽层中接地线的剥开长度,因为越短,则引起的电感越少,接地效果越好；线缆先固定在接地架上，然后将线压入24口模块式屏蔽配线架的屏蔽模块上，使屏蔽层通过模块式屏蔽配线架上的屏蔽模块与水平双绞线上的屏蔽层连通，进入信息插座，并通过屏蔽跳线与计算机网卡连接成一体，实现了整个通道的全部屏蔽。屏蔽布线系统的屏蔽层接地连接在楼层通信间的配线架和机柜处进行，即电缆的屏蔽层通过配线架和机架的连接以及机架与接地端子的连接来实现接地。

屏蔽系统的安装和接地是整个系统实施中最关键的部分。由于数据主干使用光缆，先天带有电磁隔离的能力，而电话主干往往使用非屏蔽大对数电缆（频率低，不必一定使用屏蔽大对数电缆），因此各楼层的屏蔽双绞线系统（包括配线架、水平双绞线和信息插座）事实上形成了一个个“电磁孤岛”，只要注意单点接地，实现整个系统的屏蔽是完全可以实现的。

对于屏蔽布线系统而言，难点在接地系统的设计。它需要有多方面的专业技术知识和丰富的经验。通过长时间的摸索和探求，[已方简]在屏蔽布线系统的接地技术和经验已经达到实用的程度，使[已方简]所完成的屏蔽布线越来越完美。

## 4.8  配线架附近的环境要求

这里所指的配线架包括所有安装RJ45配线架和电话配线架的地方。由于配线架使用管理子系统，因此它是整个布线系统的核心。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当，都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。在此，将对此提出以下建议：

- 室内照明不低于150Lux；

- 专业布线系统是无源布线系统，本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源，建议安装若干电源插座，每一个电源插座的容量不小于300W（如有其他设备另加）；

- 根据该楼层上网络设备对电源的实际需求，配备能够满足使用需要的电源系统（包括UPS系统）；

- 配线架应尽量靠近弱电竖井，以方便布线并节省投资；

- 配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间；

- 配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间；

- 为确保配线架上各种插座工作性能良好，要求配线间内具有良好的通风，并做到室内无尘。

# 五  管线设计方案

根据招标书要求，管线将由安装公司完成其设计和施工。因此在本[投标书]中，将对综合布线系统所配套的桥架和管道提出技术要求，供安装公司参考。

## 5.1  综合考虑

根据大楼平面图，综合布线系统所配套的桥架和管道将按以下考虑布局：

- 垂直桥架的作用是提供弱电竖井内垂直干线的通道。这部分在每层楼的各配线机柜旁，通过桥架将光缆和电话用电缆引出，进入弱电管道间的配线机柜内。电缆井的位置应设在靠近支持电缆的墙壁附近。垂直线缆通过垂直桥架贯通整个大楼；

- 水平线缆通过各层走廊上方吊顶内的水平桥架进入各个房间。在房间内，将根据实际情况，使用金属线槽（吊顶内）和薄壁金属电线管；

- 各配线机房内，将铺设高架地板，并在高架地板下安装金属线槽，将水平桥架、垂直桥架和配线机柜（包括电话主配线架）连接起来。

## 5.2  垂直桥架设计方案

垂直桥架安装在弱电竖井内，自下而上，贯通整个大楼。

- 桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；

- 桥架底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布线标准，要求每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环），见图5.1。要求没有毛刺；

- 垂直桥架要与各层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间高架地板下的桥架连接；

- 根据综合布线系统的穿线工艺，要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；

- 桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆直角转弯的现象。

- 桥架连接处要求通过接地线彼此连接；

- 桥架施工时间应在内装潢期间，与强电工程同步进行；

- 桥架施工完毕后，应交综合布线施工方检查。

## 5.3  水平布线子系统管线方案

水平管线是大楼内信息系统的血管。根据图纸，水平电缆（包括光纤）从每层配线间引出后，先沿走廊吊顶内的主电缆桥架敷设至各个设有信息点的房间，再由各房间吊顶内的分路桥架和预埋在墙内的不同规格的铁管，将电缆引到墙上暗装的信息插座内。

为确保线路的安全，应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接，然后接地。

由于内装潢与弱电管线之间有着密切的关联，需要获得安装公司的大力支持，例如隔断内是否有横档、弱电管线与强电管线的交叉、在剪力墙上不能动大手术、在玻璃隔断上不能穿线、部分柱子要剔槽或外包装、某些垂直桥架要安装假柱子等等，因此有关管线的实际走向有待于与内装潢工程的承包商商谈后，再提供准确的管线方案。

在本方案配套的图纸中有管线施工图，但仅供参考。

## 5.4  对管线的要求

- 金属桥架用来安放和引导电缆，并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，并为今后维护和扩充提供方便；

- 桥架材料均为冷轧合金板，表面镀锌；

- 管线施工单位要求能够根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝；

- 为了确保穿线顺利，在电线管排放中，施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒；

- 根据综合布线系统的施工要求，每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因此，吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45度转角（对于100×150的桥架，其45度转角边长为100mm；对于150×300的桥架，其45度转角边长为150mm）；

- 在管线转弯处不能拐死角，转弯半径>10cm；

- 水平线槽和竖井梯架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全；

- 若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套；

- 在个别地方不能通过铁管时，可用金属软管连接，软管内径不能小于铁管内径；

- 所有桥架在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害；

- 为确保线路安全，应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。接地线截面积不小于6平方毫米；

- 所有薄壁金属电线管均用导线焊接，并与桥架连接；

- 为防止电磁干扰，信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离：。

| <2KVA | 127mm |
| --- | --- |
| 2-5KVA | 305mm |
| >5KVA | 610mm |

## 5.5  信息插座底盒

此次使用的信息插座底盒全部为国标86型铁盒。由于办公家具的情况不明，暂定所有底盒的底面距地面高度为300mm。

在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒，各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；

信息插座距离强电插座应该大于20cm。

# 六  施工安装服务说明

[乙方简]在布线工程管理及实施方面有着其它厂商无可比拟的优势，相信[乙方简]的先进的、科学的工程管理方法，以及优秀工程技术人员、丰富的实际经验一定会为[项目名称简]的现代化建设提供高品质的服务。

本部分所描述的[乙方简]的工程服务尚不能作为正式合同的一部分。但提供它，可以看出[乙方简]所提供的服务品质，并对服务的价值与投资有进一步的了解。

如果[乙方简]中标，[乙方简]将提供整个布线系统的现场安装和调试服务。其安装和调试时所需的工具和仪表以及安装材料均由[乙方简]承担。

在布线安装和调试期间，[乙方简]将会派出具有大的布线系统工程管理经验的技术工程师担任项目经理，协调并处理布线工程中的各种情况，并对工程质量负责。在中标后，[乙方简]的项目经理会根据现场实际情况，提出完整的施工方案和人员配备，报甲方批准后实施。

布线系统将严格按照《 专业布线系统设计与施工指南 》进行。

## 6.1  工程项目组

[乙方简]将成立工程项目组，负责本工程的总体规划和协调工作，其重点在于根据实际的需求和资金投入，确定大楼布线工程的规模、进度、实际可能实现的工期，以及与建筑工程之间的衔接等一系列问题。

为了充分理解甲方和设计方的意图，希望甲方和设计方除了提供设计文件以外，还能够在各个阶段中充分参与本项目的工作，并就其中的技术问题提出甲方和设计方的观点。

### 6.1.1  项目小组的人员组成

工程项目组的人员组成考虑如下：

- 项目经理。负责整个项目小组的活动，负责整个智能化工程的组织、协调、管理和验收等工作；

- 技术工程师。具有GCE培训证书，能够独立地完成布线工程的桥架及穿线督导、模块端接、系统测试等工作；

- 专业施工队。专业施工队不属于项目小组的成员，他们将在项目小组的指挥下，从事布线系统中的配管施工及穿线工作。

## 6.2  项目管理

项目管理的任务是有关项目实施过程中的内部交流、报告、程序及合约等事宜。[乙方简]的项目经理将负责此项工作并完成以下任务：

### 6.2.1  项目计划

- 根据项目需求、工地具体情况制定项目进度；

- 同甲方的项目经理共同讨论工作任务以及合约赋予双方的责任；

- 落实对施工人员的消防教育、安全施工教育、持证上岗、文明施工教育；

- 准备详细的项目计划，确定项目的关键阶段，分配好双方的每一阶段的任务；

- 制定整个项目进展情况报告的计划。

### 6.2.2  进度控制管理

[乙方简]会指派有丰富施工经验的项目经理领导项目组进行进度控制，包括设计、施工进度、材料设备供应、成本控制管理及满足各种需要的进度计划的编制、检查；施工方案的制定与实施，以及各方面的协调，经常性地对计划进度与实际进度进行比较分析，并及时调整计划等。

根据[项目名称简]的规模和[乙方简]的施工经验，在内装潢施工前，[乙方简]的项目经理会与甲方、装潢公司一起，商讨施工计划及彼此之间的配合，在达到共识后，为实际施工创造便利。

在施工过程中，[乙方简]的项目经理将经常与甲方和装潢公司保持密切的联系，一方面提出自己的进度、要求和问题，同时听取甲方和装潢公司的要求，积极配合装潢公司的进度发展，争取实现整个系统的正常运转。

### 6.2.3  项目跟踪报告

- 根据项目计划衡量、跟踪和评估项目进展情况；

- 与甲方的项目经理一起，解决有关项目计划与项目进度的偏差；

- 监督项目内容、进度及技术力量并随时作相应修改；

- 定期向甲方的项目经理汇报工程进展情况、确定下一步工作计划，提出需要甲方帮助解决的问题；

- 分析并检查有关修改的要求，负责项目修改过程控制。

### 6.2.4  变更管理

工程中经常会因为各种原因需要对原设计方案进行变更，为了对工程负责，[乙方简]的项目经理会根据变更情况填写变更单（不管是哪一方提出的变更），经甲方人员签字后生效，以免因工程变更影响了工程进展和工程验收。

### 6.2.5  质量控制管理

[乙方简]除了选用相应的国家规定进行质量控制以外，还以国外相应的规范要求对设计质量、施工质量、材料和设备质量进行管理、要求。

[乙方简]将严格按图施工，严格按照合同要求和施工规范进行施工。施工过程中，现场施工督导自检、监理检验，对施工质量严格层层把关，确保施工质量，达不到要求的部分坚决返工。

根据美国奇速公司的规定，[乙方简]将对专业布线系统实行一年施工保证。除人为因素（机械损伤及不可抗力）外，在工程完工后一年内，[乙方简]将对所出现的故障，免费提供工程维修。

### 6.2.6  项目文档管理

[乙方简]将用严格的文档管理体系对工程项目文档实施进行明细管理。具体包括：客户原始资料、合同、项目分级计划、项目进度、项目投资、项目预算、项目设计、施工、验收的标准、依据和规范、项目工程记录、信息控制制度、文件收发记录、文件存档、会议记录管理。相关标据管理等。

- 定期提交进度报告；

- 每一个阶段提交一份阶段报告，并由双方项目经理签字认同；

- 项目完成后提供峻工图纸及测试报告。

### 6.2.7  工程项目验收管理

[乙方简]将以下列文件作为工程竣工验收和办理移交手续的依据：

- 工程承包合同；

- 工程设计文件；（包括：施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、各种设备说明书等）

- 国家现行的施工验收规范；

- 测试报告；

- 竣工图及竣工报告。

[乙方简]先进行竣工自验，合格后邀请甲方进行正式验收，通过后双方在接收函上签字。

### 6.2.8  工程维护管理

[乙方简]在合约规定的维护期内依据维护合约条款进行免费维护管理，维护期后，甲方可视需要，可以与[乙方简]签订维护合约。

## 6.3  布线工程实施计划

综合布线系统是一个对可靠性要求很高的系统，它的施工质量直接影响到大楼内信息的正常传输，而且本系统中有大量的线缆安装在大楼吊顶内，平时很难调整或修改。因此，综合布线系统应一次性地完成施工任务，以免返工引起其他线缆受伤。

本大楼的布线施工，将在[乙方简]的全力投入下，采用以下方式完成：

- 与用户方协作，共同确定配线架的位置及信息出口的位置；

- 与用户方协作，共同确定线缆的具体走向，避免与其他工程冲突；

- 采用首件负责制，在配线工程中，每一项安装开始时均检查安装过程和质量，待合格后再全面展开，以确保工程质量；

- 在配线过程中，由[乙方简]派出具有布线经验的工程施工队完成垂直线缆和水平线缆的铺设（包括穿管），验收标准根据有关建筑标准；

- 在配线工程结束后，由[乙方简]将派出技术工程师（具有 培训证书的技术工程师）完成面板安装、线缆端接、光纤端接等安装工作，并确保布线系统无接线故障；

本工程布线施工将严格按照美国奇速公司制定的《  专业布线系统设计与施工指南 》进行。

### 6.3.1  施工图的设计交底

布线系统是一项涉及面很广的工程，其中有一些施工需要施工单位进行（如桥架和管道施工），因此施工图的设计交底是施工前的一项重要的准备工作。在甲方的配合下，和施工单位召开设计交底专题会，[乙方简]将就施工图的设计思想、技术要求和施工规范向施工单位进行交底。

### 6.3.2  设备和施工材料订货

由于设备和施工材料都有订货周期，有的设备订货周期还很长，因此设备和施工材料的订货必须在进场之前开始进行，[乙方简]会严格按照合同的要求组织设备和施工材料的订货。

### 6.3.3  布线系统服务

布线系统服务项目具体范围如下：

- 现场勘查；

- 电缆桥架和预埋管的安装配合；

- 布线工程工程管理；

- 整体布线逻辑设计及工程设计；

- 电缆、光缆的敷设及标记；

- 安装主配线架和各楼层配线架；

- 安装分布在各楼层中的信息插座及其附件；

- 水平电缆和光缆的端接和链接性能测试；

- 主干光缆端接和测试；

- 布线系统整体链接性能测试；

- 编写整个工程的测试报告；

- 编写综合布线工程的完工文件档案；

- 用户培训；

- 提交整个布线工程的测试报告和完工文件档案。

### 6.3.4  工程工期

现在确定工程工期，确实是一件十分不容易的事，其原因如下：

- 工程工期应根据甲方的要求及实际可以实现的工期确定；

- 布线工程将根据同时进行的内装璜工程的工期决定。一般来说，水平线缆的铺设将与内装璜工程同步进行，面板安装和配线架安装将在装潢工程基本完工后进行。

根据[乙方简]已经了解到的情况，以及[乙方简]对布线施工的经验，提出以下施工进度，希望起到抛砖引玉的作用：

- 在施工前，需要[进货周期]备货，将全部设备材料运送到施工现场；熟悉现场的各种情况，准备最后的施工图、表及专用施工工艺，以免打无准备之仗；

- 在装潢公司的施工工程中，[乙方简]要配合装潢公司，将各种线缆排放到位（其中由装潢公司安装桥架、排线的时候，[乙方简]技术人员会在现场检查施工情况，以便及时发现问题，避免大的浪费）。根据图纸分析，[乙方简]打算在[施工周期]完成布线施工，前提是内装璜工程能够与布线工程协调一致；

- 在内装潢结束时，[乙方简]需将RJ45面板安装到位，并根据现场情况开始进行各个子系统测试，并完成竣工图纸和相关文件。

目前[乙方简]已经拟制了初步的工程进度表，供参考。

在工程实施之前，[乙方简]的项目经理会根据布线工程的特点，结合楼内其他工程的实际进展，把布线系统的施工工序绘制成表，呈送甲方和土建总包方，请土建总包方将其纳入大楼施工的总进度表之中。在土建总包方的统一安排下，[乙方简]和其他施工单位密切配合、交叉作业、合理布局、省工省时、按期、保质、保量完成布线施工任务，并达到最佳的施工效果。

[乙方简]历来所奉行的原则是“用户第一”，正是这一原则使[乙方简]赢得了高品质服务的声誉。[乙方简]将会积极同甲方就布线工程时间表进行进一步的磋商，最终制定一份双方都满意的项目进度时间表。

## 6.4  工程验收

当布线系统全部安装完毕，测试技术指标满足《技术要求》的要求后，系统开始三个月的试运行。

试运行结束后，甲方和[乙方简]检验人员共同对整个工程进行最终验收。验收采用抽查方式，其内容和程序由双方共同协商确定。

系统验收合格后，[乙方简]将提供由（美国奇速）公司出具的25年系统应用保证证书。

### 6.4.1  验收标准

| 双绞线连接： | 根据ISO IS 11801国际标准 Class D+ （CAT.5E）之要求制定 |
| --- | --- |
| 光纤连接： | 根据ISO IS 11801国际标准Optical Class之要求制定 |

### 6.4.2  被测线路的定义

- 双绞线连接

- 光纤连接

- 测试项目及参数

- 双绞线连接

- 接线正、误测试：所有双绞线连接必须进行测试；

- 接线连通测试：所有双绞线连接必须进行测试；

- ISO/IEC 11801标准认定测试：随机抽样10%双绞线连接进行测试。

| 测试项目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 特性阻抗： | 100 ( 15 ( |
| 传导延时： | < 498 ns |
| 直流电阻： | < 40 ( |
| 近端串扰： | > 32.3 dB |
| 衰减： | < 21.6 dB |
| 回波损耗： | > 12.1 dB |
| 线长度 | < 90.0 m |
| 衰减与长度比 | < 0.322 dB/m |
| 线图连接 | 12345678. |
| 电容 | < 56 pf/m |
| 衰减与电容比 | > 4 dB |

- 光纤连接

- 测试波长：1300nm或850nm；

- 主干子系统光纤连接：

信号衰减 < 2.6 dB （500m，波长1300nm）

信号衰减 < 3.9 dB （500m，波长850nm）

### 6.4.3  测试仪器

Microtest公司生产的OMNI SCANNER或Ideal( 美国理想)公司生产的LANTEK（ 专业布线系统指定的测试仪器 ）作为本工程的测试仪器。

### 6.4.4  测试人员

由[乙方简]派出工程师与用户方工程师共同完成整个系统的测试工作，并填写测试表。

### 6.4.5  测试结果

若测试结果表明所有连接（包括光纤连接和双绞线连接）满足以上所ISO/IEC 11801标准中的要求，可以确认工程合格。

在测试结束时将提交以下文件：

- 测试报告；

- 验收报告，并由双方项目经理或有关工作人员签字。

测试记录需送美国奇速上海公司备案。测试结果经双方签字后完成全部测试。

## 6.5  布线材料质量

根据（美国奇速）公司的规定，本公司专业布线材料交付用户后25年内，布线材料如果出现质量问题，除人为因素（机械损伤及不可抗力）外，美国奇速公司将提供有关材料进行更换（包括人工在内）。

## 6.6  技术培训

[乙方简]可以按合同要求为用户提供境内或境外培训，并且[乙方简]的技术工程师也可以为用户方工程师提供现场指导。

在布线系统安装、施工、调试、开通运行的过程中，[乙方简]将为用户方指派的技术管理人员进行操作和维护的技术培训。这种全过程的培训方式，对用户方的技术人员来说是最容易接受和最简捷、快速进入技术状况的培训方式。

### 6.6.1  培训内容

1.  专业布线系统的原理、系统组成和特点；

2.  各种布线标准之间的差异；

3.  美国奇速公司对布线系统的要求；

4.  本工程中布线系统的结构；

5.  本工程所使用的专业布线系统主要器件的功能及用途；

6.  布线系统逻辑图介绍；

7.  布线系统平面布局图介绍；

8.  本布线工程文件档案介绍；

9.  布线系统测试方法介绍。

### 6.6.2  培训场地和培训器材

如果用户方要求美国奇速公司提供在用户方所在地的课程培训或讲座，则由用户方负责提供场地和所需器材。

## 6.7  用户方的责任

项目的成功还有赖于甲方各级有关领导和技术人员的积极投入，只有双方人员的密切合作才能保障每一阶段的任务得以顺利完成。为此，建议甲方派出一位项目经理和一个项目小组，在项目的实施过程中同[乙方简]的项目人员分工协作，并承担甲方所应负的责任。甲方的项目经理应在项目开始前派出，并在合同的执行过程中作为甲方的全权代表。

### 6.7.1  大楼筹建办项目经理的责任

- 在项目实施过程中，负责用户方同[乙方简]的沟通；

- 与[乙方简]的项目经理共同举办项目的阶段会议，代表用户方签署有关的阶段性文件；

- 解决因用户方背离项目计划而出现的问题；

- 帮助解决项目实施过程中出现的问题，并在必要的情况下提请有关上级领导注意。

### 6.7.2  用户项目小组成员的责任

- 积极协助[乙方简]工程师的现场工作；

- 积极参加合同规定的培训课程；

- 积极接受[乙方简]技术人员的现场培训。

### 6.7.3  现场材料库

甲方需提供专门场地用作布线系统材料的储存与管理：

- 面积不小于30平方米；

- 具备适当安全条件，如：防水、防火、防盗；

- 温度在-10℃~40℃之间。

### 6.7.4  施工电源

| 220V | 交流 | 单相 | >2KVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 380V | 交流 | 三相 | >5KVA |

### 6.7.5  现场照明

用户方应提供工程施工所需的临时电源、照明等施工环境；现场应具备足够的照明条件，以保证施工中人员的安全；

### 6.7.6  工程现场第三方安全

在专业布线系统施工中和实施后，在施工现场，还有其他系统的实施。因此，要求甲方（或总承包）保证，在其他系统实施时所有已安装的美国奇速专业布线系统部件和材料不会受到损坏。

同样，专业布线系统的施工单位有义务在安装时按照甲方（或总包方）提出的要求，对安装的美国奇速专业布线系统部件采取必要的保护措施。上述要求应在美国奇速专业布线系统实施前，由甲方（或总包方）向美国奇速专业布线系统的施工单位明确提出。

### 6.7.7  交通及通讯

用户方负责为[乙方简]项目小组在项目实施期间往返不同施工场地之间提供交通方便，并负责提供现场及场地之间的电话通讯设施。

[乙方简]希望通过与用户方的合作，为用户培养一批专业布线系统的管理人才，这些人员将为本系统的开发和良好运行提供可靠的技术保障。

## 6.8  其他相关说明

- 甲方按双方拟定的项目进程，及时向[乙方简]提供项目实施过程中所需的一切现场条件；

- 如果没有[乙方简]的书面认可，甲方不得以任何形式将[乙方简]在本项目中所使用的知识和技术等所有信息提供给第三方。

# 七  布线系统配置及报价

本建议中的系统配置将包括****大楼的布线配置和报价：

## 7.1 布线系统报价说明

本次报价的范围包括：本次布线所需的全部设备材料费用和安装调试等施工费用、各项税率、运输费和包装费及招标文件中规定的各项费用（不包含招标文件中没有涉及的费用，如大包管理费等）。

[乙方简]承诺，在如果[乙方简]有幸中标，在本布线系统完成后所发生的订货中，布线材料的价格均不会高于本次合同的价格。

- 此次报价完全根据所提供的技术需求制作，全部使用专业布线系统的屏蔽材料；

- 屏蔽信息点的数量为[信息点数量]个；

- 此次报价中布线系统的范围包括：

- 楼内局域网所需要的双绞线布线和光纤布线；

- 电话系统中电话主配线架以后（暂不含电话主配线架）至插座的双绞线布线；

- 此报价考虑完成本布线工程所需要的工程费和施工费，并未涉汲到其它系统的相关费用；

- 线缆和配线架将按照完成全部子系统配置；

- 本报价中采用了屏蔽的线缆和光缆相结合的解决方案；

- [乙方简]承诺，如中标在签订订货合同后的[进货周期]内将全部设备材料运送到施工现场；

- 本报价有效期为30天。

## 7.2  布线系统配置与报价

在这一节中，主要提供了[乙方简]推荐的配置：

- 方案：水平数据电缆和水平语音电缆采用美国奇速超五类FTP双绞线, 电话配线架采用美国奇速110型跳接式语音配线架的配置；

- 楼内数据线垂直主干采用美国奇速多模光缆，话音主干采用美国奇速大对数3类双绞线电缆。

### 7.2.1  详细配置清单

- 基本布线材料：

基本布线材料是构成本布线系统的基础，是必不可少的材料。

- 可选材料：

选件是综合布线系统中应该有，但其数量和订货时间可以由用户方自行选定的布线材料。例如，对一个大楼来说，它的信息点中一般有一半左右是预留的。因此RJ45屏蔽跳线和电话跳线不必要定全，可以今后需要时再订。这样可以避免库存积压。但在此次报价中，这部分的跳线数量已经全部列出，请用户方选订。

# 附录A  专业布线系统简介

专业布线系统是一套主要面向计算机网络和电话系统的综合布线系统。它向用户提供了完整的、高质量的布线结构。专业布线系统不但能为用户当前的需求提供了灵活可靠的方案，更面向未来高速网络技术的发展。专业布线系统具有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益。有关公司的专业测试实验室测试表明专业布线系统完全符合1995年发布的国际布线标准：ISO/IEC 11801、欧洲标准：EN50173及最新的2002年发布的美国标准：TIA/EIA-568-B。

（美国奇速）公司从计算机网络系统的角度出发，结合了电话系统的特点，研究了工程施工的具体情况，设计了专业布线布线系统。专业布线系统能够满足各种计算机网络的布线需求，并将电话系统融入19”机柜内，使综合布线系统更容易满足计算机和电话系统的实用和美观要求。

图A.1  专业布线系统示意图

从功能上看，专业布线系统包括工作区子系统、水平干线子系统、管理子系统、设备间子系统、通信间子系统、垂直干线子系统和大楼引进子系统：

### A.1  工作区子系统

工作区子系统由设在各办公室内的信息插座、跳线（连接信息插座至终端设备之间的线缆）、适配器（信号转换器）构成；

其中，信息插座是美国奇速超5类RJ45产品（可以传递100 Mbps，分屏蔽线和非屏蔽线两种），也有光纤插座、同轴电缆插座等。

工作区子系统中的信息插座分为墙面型（包括表面安装型和埋入型）和桌面型。

### A.2  水平布线子系统

水平干线子系统由连接各办公室的信息插座至各层配线间之间的线缆构成，主要使用FTP、S-FTP和UTP电缆，在数据带宽要求很高时，也使用光缆作为水平线缆。目的是将垂直干线子系统延伸到各间办公室。

由于环境中的电磁干扰对数据通信的影响越来越大，带屏蔽的FTP、STP及S-FTP电缆已经成为水平线缆中的主流产品。

美国奇速公司的拥有UTP、FTP、S-FTP的全系列产品，可以满足用户的各种需求。

### A.3  设备间子系统

设备间子系统由主机房中的主配线系统构成，负责大楼内信息通道的统一管理。主要由铜缆配线架、跳线管理器、光缆配线架、机柜（或机架）等组成。

专业布线系统的设备间子系统和通信间子系统允许将电话配线模块、电脑配线模块和网络设备模块同时安装在一个机柜中，这对于线缆的统一布局以及管理带来了很大的方便。

### A.4  通信间子系统

通信间子系统安装在各楼层指定位置，由楼层配线系统构成，负责楼层内信息通道的统一管理。主要由铜缆配线架、跳线管理器、光缆配线架、机柜（或机架）等组成。

### A.5  管理子系统

管理子系统将设备间中的各种设备与垂直子系统连接起来，并处理其中的线缆连接关系；管理子系统也将各楼层通信间的垂直子系统与水平子系统连接起来，并处理其中的线缆连接关系（跳线、HUB、电话等等）。

管理子系统的布局将对今后的线缆管理起重大的影响。

### A.6  垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接设备间至各楼层通信间之间的线缆构成。其功能主要是把各楼层配线系统与主配线系统相连。主要使用光缆或铜缆，以提供楼层之间的传输通道，也提供大楼与外界通讯的通道，使整个布线系统组成一个有机的整体。

美国奇速公司推荐的垂直干线为：

- 数据用垂直干线使用美国奇速光缆；

- 语音用垂直干线使用美国奇速3类大对数UTP电缆。

### A.7  大楼引进子系统

用于大楼与大楼之间的信息连接，或是大楼与邮电线路之间的通讯连接。由于该子系统经常会受到自然环境（主要是室外自然环境，如雷电、地电位差、电磁干扰等）的干扰，所以该系统的核心是防止外部干扰影响大楼内的信息传递。由于光缆具有极好的防雷电、抗干扰、光电隔离的能力，所以光缆已成为该子系统中使用的主要连接介质。

### A.8  专业布线系统的特点

专业布线系统具有以下特点：

- 兼容性

专业布线系统是一套全开放式的布线系统。它具有一套全系列的适配器，可以将不同厂商、不同设备所用的不同传输介质全部转换成相同的屏蔽（或非屏蔽）双绞线，可传输话音、数据、图像、视频信号、控制信号等；采用光纤可高速、高带宽、远距离地传输数据和高清晰度图像信号。           专业布线系统能够支持目前及今后所有的数据、话音及控制设备厂商的应用系统。

- 灵活性

由于所有信息系统采用相同的传输介质，因此所有信息通道是通用的。信息通道可以支持电话、传真、多用户终端、以太网、令牌环网、CDDI、ATM以至RS232、RS422、RS485、IEEE488等等。所有设备的开通均不需要改变系统布线，只需作必要的跳线管理即可；系统组网也可灵活多样，各部门既可独立组网，又可方便地互连，为合理组织信息流提供了必要条件。

专业布线系统能适应于各种类型的建筑物，各种新旧办公大楼、工业区、教育训练中心、工厂、校区均可使用 专业布线系统系统。

专业布线系统不仅可以满足当前信息传输的需求，而且可以适应将来的网络结构的更改或设备的扩充，可谓以不变应万变。

- 可靠性

专业布线系统采用高品质的标准材料，以组合压接的方式构成了一套高标准的信息通道。每条信息通道都采用专用仪器测试，以保证其电气性能。系统布线全部采用物理星型拓扑结构。点到点端接、任何一条线路故障均不影响其他线路的运行；同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便，从而保障了系统可靠运行。更重要的是在复杂环境下，美国奇速专业布线的全程电磁干扰屏蔽系统为用户将来在更高的（100 Mbps或大于100 Mbps）的数据传输提供了安全可靠的保证。同时，也避免了并行传输线各信号之间的互扰，进而改善了整个系统的可靠性。

专业布线系统的配线架面板及各种插座都可以反复插接数百次，可以满足网络结构更改、线路重新连接和应用环境不断的变化。

- 先进性

专业布线系统采用极富弹性的布线概念，采用光纤与双绞线混布方式，极为合理地构成了一套完整的布线系统。所有布线均采用世界最新通讯标准及美国奇速专业布线系统标准设计，采用8芯配置，通过屏蔽双绞线传输数据速率可超过100 Mbps

- 模块化

专业布线系统能够适应不同规模的综合布线环境，可随用户的需要而增减（跳线、配线架等）。

由于美国奇速专业布线系统采用了模块化结构，使布线系统能够通过轻易地更改网络的结构和线路的连接方式，来满足科学技术的发展和应用环境的变化。

- 全程电磁干扰屏蔽

由于社会上电磁污染日益严重，许多计算机网络系统的崩溃都与电磁污染有着极其密切的关系。为此，专业布线系统推出了全程电磁干扰屏蔽概念。使用FTP（铝箔屏蔽双绞线）、STP（丝网屏蔽双绞线）、S-FTP（丝网和铝箔双层屏蔽双绞线）、屏蔽跳线、带接地架的屏蔽配线架、带屏蔽的插座面板和良好的接地系统实现了全程屏蔽，彻底地避免了电磁干扰对信息通信的破坏作用。

### A.9  专业布线系统的优点

专业布线系统具有以下优点：

- 符合各种布线标准；

- 全程电磁干扰屏蔽，可以有效地抵御电磁污染；

- 电脑电话传输介质完全相同（双绞铜线、光缆）；

- 配线不必重复投资，符合投资效益；

- 电脑和电话通讯插座相同，可以灵活调整（RJ-45）；

- 符合任何一种计算机系统及电话交换机的应用；

- 网络水平布线传输速率可超过 100 Mbps；

- 它是现代信息传输的基本通信渠道；

- 配线架全部使用19”标准机柜，有助于提高可靠性，并且便于管理；

- 只需占用较小的管道面积，符合经济效益；

- 完全符合将来全面数字化（ISDN）的发展要求。

# 附录B  主要布线产品性能说明

## B.1  插座面板

插座面板是工作区内的信息插座。它的造型直接取决于现场环境的要求。在本建议书中，建议使用美国奇速的86型面板，该面板带有防尘盖，可以有效的防止水汽和灰尘的侵入。

## B.2  超五类屏蔽信息模块

美国奇速超五类屏蔽信息模块整体敷以厚度为0.01英寸的镀锡铜膜，当安装完成时，屏蔽盖将整个摹刻包覆，能把EMI和RFI有效屏蔽。该模块采用110型IDC方便打线，同时兼有T568A与T568B色标。

## B.3  美国奇速屏蔽双绞线

专业布线系统的屏蔽双绞线使用金属铝箔作为屏蔽层，适用于电磁波环境比较复杂、用户对传输的安全可靠性要求高的场合。

## B.4  24口模块式屏蔽配线架

美国奇速24口模块式屏蔽配线架可以安装在19”机柜上，可以按照用户不同应用需求，配置不同类型的keystone模块。如超五类非屏蔽模块、超五类屏蔽模块、外表面高度为1U。

.B.5  19英寸机柜

美国奇速公司的19英寸机柜采用优质冷轧钢板制作。机柜内19英寸标准立柱，可前后灵活调整，能根据各类型系统设备提供合理安装布局；全柜为拆装式结构设计，拼装简易，提供多台机柜连接一体的快捷解决方案； 前门采用5mm钢化玻璃，并在柜内预留前后、上下线缆入口，更方便线缆管理；顶部风扇，更有效帮助设备散热，还可选配其它机柜配件来配合各类型系统设备需要。另有900mm深度的服务器专用机柜可供选择。

## B.6  语音配线架

美国奇速语音配线架是一种1U高度的电话专用配线架，它安装在通用的19英寸机架内。每一个电话面板可以安装100对电话线。

语音配线架主要用于连接电话主干用的大对数电缆，当它与用户区的配线架（48口和24口）配合使用时，就可以形成完美的、具有很强的可互换性的机柜型电话电脑通用配线系统。

当需要对机柜内的电话电缆进行维护时，由于电缆暴露在维护人员身前，故不必打开机柜侧门或后门即可对电缆进行维护。

## B.7  光纤配线架

美国奇速光纤配线架是一种1U高度的光纤配线架。安装的19”标准机柜内。其中可以安装2个ST连接头模块。每个连接模块可以安装6个ST头，也可以安装SC头、MIC等；

## B.8  跳线管理器

跳线管理器主要用于整理各种跳线，使机柜面板上显得整齐、美观。美国奇速的跳线管理器采用19”机柜结构，高度1U。

## B.9 ST光纤接头

美国奇速ST光纤接头尾纤是连接光缆用的光纤材料，通常光纤接头用研磨方式与光缆（光纤）连接。

## B.10 屏蔽RJ45接头

美国奇速屏蔽RJ45接头是用来制作屏蔽跳线的，使用镀锡铜壳，屏蔽效果好。

## B.11  屏蔽RJ45跳线

美国奇速屏蔽RJ45跳线是连接网络设备（或计算机）与屏蔽配线架之间的跳线，用于屏蔽布线系统。

## B.12  语音跳线

美国奇速语音跳线是一种电话跳线，它一端是一对式110型插头（插在110语音模块上），另一端是RJ45插头（插在RJ45配线架上），专门用于配线间跳接。

## B.13 室内光纤

美国奇速室内光纤采用多用途高缓冲电缆防紫外线LSZH护套，紧密的缓冲设计使光纤容易连接。每根纤芯都用彩色编码的PVC缓冲，光纤内用Aramid纱线加固获得超高强度但不含金属物质。

## B.14 室外光缆

美国奇速室外金属铠装型光缆是特别为室外及恶劣环境设计的，适用于室外架空、直接埋设及温差极大的管道与沟槽。中心束管外包阻水带，然后是涂塑皱纹镀铬钢带（ECCS）铠装，钢带厚度为0.15mm,钢带两边沿铠装层各有一根直径为1.5mm的钢丝加强单元，外护套采用高密度聚乙烯（HDPE）。能有效的防止水分侵入，可抗布线时的磨损。

专用布线布线系统同时也通过了国家信息产业部信息传输线质量监督检查中心和国家技术监督局的相关测试。

[全]：**********

[项目名称简]：**

[甲方全]：**********

[甲方简]：**

[投标书]：（投标书/方案/建议书）

[乙方全]：******公司

[乙方简]：**公司

[位置/建筑面积/大楼性质/层高]：**市**路，总建筑面积*****平方米，是[单位全]自用的智能化办公大楼。层高15层（地上15层，地下1层）

[对计算机及电话的要求] ：[单位全]的一个营业、办公和培训基地。为了实现办公作业电子化，进一步提高*****的运行效率

[楼层功能划分]：[项目名称简]共十六层，其中地上十五层，地下一层。各楼层主要使用功能如下：

| -1/F | 大楼设备机房、停车场及金库 |
| --- | --- |
| 1/F、2/F | 营业大厅 |
| 3/F、4F、6F～11/F、14F | 机关办公用房 |
| 5/F | 计算机房和程控交换机房 |
| 12/F | 会议室 |
| 13/F | 餐厅 |
| 15/F | 多功能厅 |

[数据主配线间位置]：数据主配线间设在5层网络室内

[语音主配线间位置]：语音主配线间设在5层电话交换机房内

[插座统计]：1470个RJ45口，分为735个双口屏蔽插座（语音/数据）

[进货周期]：两个月时间

[施工周期]：三个月时间

[施工开始日期]：2002年5月以前

[布线系统总报价]：********元（人民币）

[管线系统总报价]：********元（人民币）

[弱电竖井位置]：在大楼各楼层2－1与2－A的交界处，设有专供布线系统使用的竖井

[楼层配线间位置] ：楼层配线间分设在3－14F的杂物间内2－A轴线至2－B轴线1500mm至2－1轴线左侧3600mm区域内。其中3F2－A轴线至2－B轴线增加到2000mm，放置1F和2F的部分配线架及3F的配线架，另外3F增加一间2－A轴线至2－B轴线增加到2000mm至2－6轴线右侧3600mm区域内的配线间，放置1F和2F的部分配线架。并在以上3F二配线间相应的贴墙处开凿通往2F、1F的竖井，供布线系统使用

[信息点统计表]：

表4.1  [项目名称简]信息点统计表

[主配线间说明]：在大楼5F设程控交换机总配线间，内置数据主配线机柜，管理整个大楼的电话、数据主干线缆，从各楼层配线间引来的大对数3类UTP电缆和多模光缆都端接在程控交换机总配线间内。

[综合布线系统逻辑图]：

图. [项目名称简]综合布线系统逻辑图

[水平线缆平均长度]：55米。

[水平布线系统的特别说明]：在3层2-1轴线旁的配线机房至营业部微机房之间，还铺设了3类25对大对数电缆，用于传输RS-232终端信号。由于该RS-232终端信号的通信协议没有说明，因此本方案将按要求将线铺设到位，暂不考虑面板端（微机房内）的端接。

[楼层配线间的特殊说明]：根据大楼的实际情况，地下1层、1层、2层不设配线间，一方面是没有合适的场地，另一方面是营业区域设配线间容易影响美观，因此在3层两部电梯对面的办公室内各设了1个配线间，即3层有2个配线间，分别管理地下一层至三层的信息点。

[数据主配线间说明]：主配线间设在5层杂物间（2-1轴线附近）内，其中安装有语音主配线架、数据主配线机柜，还有电话交换机和5层楼层配线机柜（FD）。

[扣率]：0%

# Text boxes

图5.1  桥架穿线环尺寸图

光纤12芯

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

Cat.5E FTP, 4Px74

Cat.5E FTP, 4Px74

Cat.5E FTP, 4Px53

Cat.5E FTP, 4Px53

Cat.5E FTP, 4Px25

Cat.5E FTP, 4Px22

Cat.5E FTP, 4Px22

Cat.5E FTP, 4Px43

Cat.5E FTP, 4Px43

Cat.5E FTP, 4Px73

Cat.5E FTP, 4Px73

Cat.5E FTP, 4Px25

Cat.5E FTP, 4Px8

Cat.5E FTP, 4Px8

Cat.5E FTP, 4Px47

Cat.5E FTP, 4Px47

Cat.5E FTP, 4Px44

Cat.5E FTP, 4Px44

Cat.5E FTP, 4Px71

Cat.5E FTP, 4Px71

Cat.5E FTP, 4Px70

Cat.5E FTP, 4Px70

Cat.5E FTP, 4Px68

Cat.5E FTP, 4Px68

Cat.5E FTP, 4Px49

Cat.5E FTP, 4Px49

Cat.5E FTP, 4Px49

Cat.5E FTP, 4Px49

TO

TO

TO

TO

FD

TO

FD

TO

FD

TO

FD

TO

FD

TO

FD

Cat.5E FTP, 4Px38

Cat.5E FTP, 4Px38

TO

FD

SERVER

DATA BD

MAIN Hub

TEL BD

PBX

5F PBX机房

B1F

TO

FD

13F

光纤12芯

FPP

HUB

TO

FD

14F

TO

12F

TO

FD

10F

TO

FD

11F

BD：主配线架

FPP：光纤配线架

FD：楼层配线架

FTP：屏蔽双绞线

TO：信息插座

25P Cat.3 UTP

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

8F

9F

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

光纤12芯

FPP

HUB

Cat.5E FTP, 4Px74

Cat.5E FTP, 4Px74

Cat.5E FTP, 4Px53

Cat.5E FTP, 4Px53

Cat.5E FTP, 4Px25

Cat.5E FTP, 4Px22

Cat.5E FTP, 4Px22

Cat.5E FTP, 4Px43

Cat.5E FTP, 4Px43

Cat.5E FTP, 4Px73

Cat.5E FTP, 4Px73

Cat.5E FTP, 4Px25

Cat.5E FTP, 4Px8

Cat.5E FTP, 4Px8

Cat.5E FTP, 4Px47

Cat.5E FTP, 4Px47

Cat.5E FTP, 4Px44

Cat.5E FTP, 4Px44

Cat.5E FTP, 4Px71

Cat.5E FTP, 4Px71

Cat.5E FTP, 4Px70

Cat.5E FTP, 4Px70

Cat.5E FTP, 4Px68

Cat.5E FTP, 4Px68

Cat.5E FTP, 4Px49

Cat.5E FTP, 4Px49

Cat.5E FTP, 4Px49

Cat.5E FTP, 4Px49

TO

TO

TO

TO

FD

TO

FD

TO

FD

TO

FD

TO

FD

TO

FD

Cat.5E FTP, 4Px38

Cat.5E FTP, 4Px38

TO

FD

SERVER

DATA BD

MAIN Hub

TEL BD

PBX

5F PBX机房

B1F

TO

FD

13F

光纤12芯

FPP

HUB

TO

FD

14F

TO

12F

TO

FD

10F

TO

FD

11F

BD：主配线架

FPP：光纤配线架

FD：楼层配线架

FTP：屏蔽双绞线

TO：信息插座

25P Cat.3 UTP

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

8F

9F