光纤类型和等级

最新发展的行业标准现在把局域网使用的多模光纤分为类型和等级。类型和等级是两个不同的概念。我们将先考察光纤类型：OM1、OM2 和OM3。 OM1——这是规范长期以来规定的光纤，这些年来，我们一直使用这类光纤。OM1 光纤可以是62.5 微米或50 微米光纤。其典型的装满发射带宽(LED)如表1 所示。它主要用于支持传统应用和短距离千兆位网络。 OM2——这是62.5 微米或50 微米光纤，其支持的装满发射带宽均为500 MHz/Km。其应用包括支持传统应用及最远500 米的千兆位网络。 OM3——从本质上看，这是新型的激光优化的光纤，其折射系数廓线是为850nm 波长时的激光插入而优化的。它可以用来支持传统网络，但其面向10G Base-SR/SW。 上面的简介和下表是标准中规定的多模光纤类型概况。各光纤制造商面向市场， 推出了各种增强功能的光纤，其性能满足、并超过了这些指标和特点。 单模光纤也获得了一个新的名字- 0S1。在传统的多模光纤一直占统治地位的局域网中，单模光纤可能会开始发挥更大的作用。 光纤等级 光纤等级与某条光纤通道在最大距离上支持特定应用的能力有关。从这个层次上定义的光纤等级有助于为支持的应用和要求的距离指定正确的光纤类型。 . OF-300 级。光纤通道通过某类光纤、在至少300 米距离内支持特定应用。 . OF-500 级。光纤通道通过某类光纤、在至少500 米距离内支持特定应用。 . OF-2000 级。光纤通道通过某类光纤、在至少2000 米距离内支持特定应用。 例如，在考虑安装或指定哪种光纤类型时，您必需考察预计支持的应用和要求的距离。安装的OM1 光纤可以视为OF-2000 级通道，将使用1300 LED 光源在2000 米距离上支持FDDI 和100BaseFX 等应用。但是，在要求使用VCSEL 850nm 激光器支持1000BaseSX 时，这类光纤的性能仅相当于OF-300 级光纤。